305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 59А, оф. 18, т. (0712) 53-44-34, 53-64-46, 54-27-39, 54-19-30, т/ф. 53-65-23 www.lakross.ru, e-mail: info@lakross.ru

MERIDA TAPEX ®

#### ТАПЕКС

#### Концентрат

# Средство для чистки ковров вытяжным методом.

Средство для чистки ковров и текстильных покрытий вытяжным методом.

Приготовленный согласно инструкции раствор имеет приятный запах, не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение.

Для тщательной очистки ковровых настилов вытяжным методом с помощью метода впрыск-экстракция. Отлично удаляет загрязнения и пятна, не содержит оптических отбеливающих веществ. Легко пропитывает очищаемые поверхности, нейтрализует микробы и удаляет неприятные запахи.

Это средство с низким пенообразованием. Рекомендуется для машинной чистки методом впрыск-экстракция.

Способ обработки.

## Очистить покрытие от пыли и механического мусора. Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением.

## Проверить устойчивость красок к препарату: на незаметный участок нанести раствор ТАПЕКС и потереть чистой материей.

Предварительное удаление жировых пятен: с помощью спрея нанести на сильно загрязненный участок раствор препарата ФАТЕКС (в разбавлении 1:10) и тщательно промокнуть чистой материей движениями от периметра пятна к центру. Не втирать! Затем распылить чистую воду на то же место и также промокнуть. При необходимости процедуру повторить.

В зависимости от степени загрязнения концентрат разводят в соотношении: от 1:20 до 1:40 (250 – 500 мл концентрата на 10л воды). Готовый раствор распылить по покрытию, оставить на несколько минут, затем чистить методом впрыск-экстракция. В случае образования излишка пены, добавить в приемный бак для грязной воды 10-15 мл препарата ТАПИН.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУТЫЛКИ-СПРЕЙ «МЕРИДА» (0,5Л ЛИБО 1Л).

После обработки не ходить по покрытию до полного высыхания (в зависимости от плотности материала – от нескольких часов до нескольких суток).

Из 1 л концентрата ТАПЕКС получается от 20 до 40 л рабочего раствора (обработка 150 м2 площади).

Внимание:

Это средство профессиональной химии. Продавец не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный вследствие неправильного применения препарата.

Состав.

Фосфаты, спирт, ухаживающие вещества, парфюмерные добавки.

Меры предосторожности.

При попадании концентрата в глаза и на кожу промыть большим количеством воды. В случае недомогания обратиться к врачу.

Хранение.

Хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от детей! Срок хранения 12 месяцев. Дата выработки указана на упаковке.

Артикулы:	           1 л бутылка М 260

10 л канистра МК 260