305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, 59А, оф. 3,18, тел. (0712) 53-44-34, 53-64-46, 54-27-39,  54-19-30, тел/факс. (0712) 53-65-23

www.lakross.ru, e-mail: info@lakross.ru

MERIDA EFFECTIN PROFESSIONAL®

#### ЭФФЕКТИН ПРОФЕССИОНАЛ

# Средство для механизированной полировки пола.

Средство на основе полимеров для механизированной полировки.

Препарат не имеет неприятного запаха, не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды (биодеградация более 90%).

Применение.

Полимерная дисперсия для придания блеска поверхностям, плотность движения по которым большая, методом Хай-Спид (High-Speed). Предназначено для всех водостойких полов и настилов, за исключением не импрегнированных паркетов и текстильных покрытий. Отличается повышенной прочностью к истиранию.

Способ обработки.

## Перед нанесением ЭФФЕКТИН ПРОФЕССИОНАЛ следует тщательно очистить поверхность от старых паст, пленок и грязи с помощью препарата СТРИПЕТ, промыть водой и дать высохнуть. Температура обрабатываемой поверхности должна быть не менее + 10оС. Препарат готов к применению.

Нанести средство на пол и немедленно распределить его тонким слоем по поверхности с помощью губки, мопа или тряпки без ворса. ЭФФЕКТИН ПРОФЕССИОНАЛ наносить параллельными полосами, покрывая всю поверхность. Не втирать! После полного высыхания (20-30 мин.) процедуру повторить в направлении, перпендикулярном первому нанесению (см. рис.). В зависимости от требуемой толщины, таких (двойных) слоев может быть от 1 до 3.

Рис.

После высыхания последнего слоя рекомендуется подполировка поверхности однодисковой машиной с мягким падом при скорости до 2000 об/мин. Не держать включенную машину на одном месте, чтобы не сжечь поверхность!

После подполировки следует выдержать покрытие в течение 6 часов при + 20оС для полной полимеризации.

Ежедневный уход за полами, покрытыми ЭФФЕКТИН ПРОФЕССИОНАЛ, рекомендуется проводить средством ЛАВАБИН, который обеспечивает мытье и дополнительную консервацию поверхности.

Удалить старое покрытие ЭФФЕКТИН ПРОФЕССИОНАЛ можно с помощью средства СТРИПЕТ.

Применение ЭФФЕКТИН ПРОФЕССИОНАЛ согласно данной инструкции позволит поддерживать блестящий и чистый вид покрытия на 8-10 месяцев.

Расход: 1 л препарата на 70 м2 поверхности.

Состав.

Эмульсия полимеров, спирт, вспомогательные вещества, консерванты.

Меры предосторожности.

Не смешивать с другими препаратами. При попадании в глаза и на кожу, промыть большим количеством воды. В случае недомогания обратиться к врачу.

Хранение.

Хранить в сухом, прохладном месте при температуре не менее + 5оС. Беречь от детей! Срок хранения 12 месяцев. Дата выработки указана на упаковке.

Артикулы:	        10 л канистра МК 331

# Text boxes

1   1    1

2

2

2